## Slide 1
Setting Ruang Persalinan

## Slide 2
Berdasarkan pendekatan stimulus terhadap panca indra, pengaturan lingkungan persalinan diklasifikasikan sebagai berikut
4
2
3
1
5
Indra Perasa
Indra Pendengaran
Indra Penciuman
Indra Penglihatan
Indra Peraba

## Slide 3
Indra Penglihatan
1. Pencahayaan
Pencahayaan sangat memengaruhi kemampuan manusia untuk melihat objek secara jelas, cepat dan tanpa menimbulkan kesalahan. Kurangnya pencahayaan akan mengakibatkan mata menjadi cepat lelah karena mata akan berusaha untuk melihat jelas dengan membuka lebar-lebar. Kelelahan mata akan mengakibatkan kelelahan mental dan kerusakan mata. Kemampuan mata untuk melihat objek secara jelas dipengaruhi oleh ukuran objek, derajat kekontrasan antara objek dengan sekelilingnya, luminansi (brightness), serta lamanya waktu untuk melihat objek tersebut.
Kepmenkes No 1204 tahun 2004 telah mengatur standar pencahayaan yang digunakan di dalam ruang persalinan sebesar 300 lux, sedangkan untuk tindakan dan pemeriksaan sebesar 1000 lux.

## Slide 4
2. Warna
Setiap warna memberikan pengaruh psikologis yang berbeda. Penggunaan cat yang berwarna putih cerah di ruang bersalin harus dihindari karena dapat merangsang neokorteks. Warna gelap dapat memberikan kesan sempit dan cenderung menimbulkan ketegangan, warna terang dapat memberikan kesan leluasa.
Warna hijau dan biru kehijauan dapat menurunkan kesilauan mata. Saat bersalin, ibu mengeluarkan darah yang cukup banyak. Warna hijau dan biru kehijauan dapat menyebabkan kontras visual yang membentuk warna lawannya, yaitu warna merah darah, sehingga membantu akuitas mata bidan saat menolong persalinan. Bagi ibu bersalin, kedua warna tersebut dapat menyebabkan kenyamanan pada matanya.

## Slide 5
2. Tata letak peralatan medis
Peralatan persalinan yang nampak oleh ibu dirasa asing dan meningkatkan kecemasan. Ibu bersalin menginginkan persalinannya berada di lingkungan seperti di rumah, sehingga walaupun peralatan medis sudah tersedia, tetapi direkomendasikan agar tersembunyi dibalik lemari atau partisi. Penyimpanan alat-alat persalinan di almari dapat menciptakan ketenangan ibu dan mengurangi suasana klinis. Peralatan persalinan sebaiknya disimpan dan diminimalisir dari pandangan ibu bersalin, agar ibu tidak mengalami kecemasan.

## Slide 6
2. Pemandangan alam
Kesan dekat dengan alam akan menunjang psikologi ibu untuk lebih tenang. Usahakan ruang persalinan memunyai akses luar terhadap alam. Bila tidak memungkinkan, pemberian kesan dekat dengan alam dapat dilakukan dengan memodifikasi ruang persalinan misalnya dengan penambahan gambar-gambar latar bernuansa alam pada beberapa bagian ruangan yang dikehendaki.

## Slide 7
Indra Pendengaran (musik)
Pada saat persalinan, terapi musik dapat membantu mengurangi kecemasan dan sensasi nyeri pada ibu bersalin melalui pengurangan konsentrasi ibu terhadap stimulasi negatif. Musik juga dapat digunakan sebagai cara yang berguna untuk memblokir suara lain yang mengganggu dan meningkatkan perasaan privasi ibu di ruang bersalin. Suara-suara alam juga memiliki efek menenangkan. Ibu yang mendengarkan musik sebelum persalinan dan selama proses persalinan terbukti mengalami peningkatan relaksasi dan membantu mereka dalam pengaturan nafas dan pengelolaan rasa sakit.

## Slide 8
Indra Penciuman
Modifikasi yang dapat dilakukan untuk menetralisir bau yang tidak diinginkan di ruang persalinan adalah dengan menambahkan bau-bauan baru di lingkungan persalinan untuk merubah zat yang berbau menjadi zat yang kurang merangsang bisa disebut juga dengan masking process yang didasarkan atas kerja antagonistis diantara dua zat berbau, kedua zat tersebut saling menetralisir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan bidan adalah dengan menggunakan aromaterapi

## Slide 9
Indra Perasa
Upaya yang dapat dilakukan bidan untuk memenuhi kebutuhan ibu bersalin terhadap suhu lingkungan persalinan adalah meminta ibu untuk menggunakan pakaian yang longgar dan menggunakan kipas angin atau AC dengan suhu sesuai kebutuhan dan keinginan ibu bersalin.

## Slide 10
THANK YOU