## Slide 1
JARINGAN KOMPUTER Network Layer

## Slide 2
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep logical adressing
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep internet protocol
Tujuan Pembelajaran

## Slide 3
Fungsi utama melakukan routing. Lapisan ini bertanggung jawab pada sebuah internetwork dan pengalamatan. Pengalamatan yang dilakukan yaitu pengalamatan logis (logical address) yaitu IP Address dengan Device utama pada layer ini adalah Router.
Network Layer
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
LOWER LAYER

## Slide 4
Network Layer
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Encapsulat
ion
De
Encapsulat
ion
0111001110001100000011100111
Frame Header
Packet Header
Segment Header
Frame Trailer
Data
Packet Header
Segment Header
Data
Data
Segment Header
Data
Pengirim
Penerima

## Slide 5
Internet Protocol adalah seperangkat aturan yang mengatur perutean dan pengalamatan paket data sehingga dapat melakukan pengiriman melintasi jaringan dan tiba dipenerima dengan benar.
Internet Protocol

## Slide 6
Alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP/IP (internet), berdasarkan aturan dari Internet Protocol (IP).
IP Address
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5

## Slide 7
Alamat Unicast merupakan suatu metode pengiriman (transmisi) data dalam jaringan dengan mekanisme 1 : 1 atau PTP (Point-to-Point). Dengan kata lain pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima.
Unicast Address
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5

## Slide 8
Alamat Multicast, merupakan alamat IPv4 yang didesain supaya diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau lain. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many.
Multicast Address
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5

## Slide 9
Alamat Broadcast untuk IP versi 4 digunakan untuk menyampaikan paket-paket data "satu-untuk-semua". Jika sebuah host pengirim yang hendak mengirimkan paket data dengan tujuan alama broadcast, maka semua node yang terdapat di dalam segmen jaringan tersebut akan menerima paket tersebut dan memprosesnya.
Broadcast Address
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5

## Slide 10
Kategori IP Address
IP Address
Statis
IPv4
IPv6
Dinamis
IPv4
IPv6

## Slide 11
Format IPv4
11000000
10101000
00000000
00101000
32 bit
192 . 168 . 0 . 40
Alamat Jaringan
Alamat Host

## Slide 12
IPv4 (Kelas A)
IP Address Klas A
0 . . . . . . .
32 bit
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Alamat
Jaringan
Alamat
Host
Range: 1 . 0 . 0 . 0 sampai 127 . 255 . 255 . 255

## Slide 13
IPv4 (Kelas B)
IP Address Klas B
10 . . . . . .
32 bit
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Alamat
Jaringan
Alamat
Host
Range: 128 . 0 . 0 . 0 sampai 191 . 255 . 255 . 255

## Slide 14
IPv4 (Kelas C)
IP Address Klas C
110 . . . . .
32 bit
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Alamat
Jaringan
Alamat
Host
Range: 192 . 0 . 0 . 0 sampai 223 . 255 . 255 . 255

## Slide 15
IPv4 (Kelas D)
IP Address Klas D
1110
32 bit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat
Multicast
Range: 224 . 0 . 0 . 0 sampai 239 . 255 . 255 . 255

## Slide 16
IPv4 (Kelas E)
IP Address Klas E
11110
32 bit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat khusus untuk
Experimen dan Cadangan
Range: 240 . 0 . 0 . 0 sampai 247 . 255 . 255 . 255

## Slide 17
Kategori
IP Address
IP Address
IP Private
10.0.0.0
172.16.0.0
IP Public
Internet
192.168.0.0

## Slide 18
IP Address Khusus
0.0.0.0 : sebuah host yang baru diboot (belum memilik IP Address)
127.0.0.1 : IP Loopback, menunjuk ke host itu sendiri
n.0.0.0 : IP sebuah jaringan
255.255.255.255 : Broadcast dalam jaringan sendiri
n.255.255.255 : broadcast ke jaringan luar (dengan alamat n)

## Slide 19
IPv6
IPv6 merupakan protokol internet versi baru yang di desain sebagai pengganti dari Internet Protokol versi 4 (IPv4) yang memiliki fitur yang lebih baik dari IPv4.
Struktur jaringan IPv6 lebih fleksibel karena masing-masing titik dapat mengalokasikan alamatnya masing-masing.
IPv6 merupakan solusi dari keterbatasan alamat IPv4 (32 bit). IPv6 dengan 128 bit memungkinkan pengalamatan yang lebih banyak Ip-nisasi berbagai perangkat (PDA, handphone, perangkat rumah tangga, perlengkapan otomotif)

## Slide 20
Format IPv6
. . . . . .
128 bit
Network Prefix
Interface ID
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Format IPv6
16 bits

## Slide 21
Format IPv6
Global Unicast Identifier
gggg : gggg : gggg :
Global Routing Prefix n <= 48 bits
Subnet ID
ssss :
xxxx : xxxx : xxxx : xxxx
Network Portion
Interface ID
Host

## Slide 22
IPv6
Penulisan IPv6
2404:0176:0251:0000:0000:0000:0000:0005
: 2404:176:251::5
000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
:: 1
000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
::

## Slide 23
Kelas IPv6
Aggregatable Global Unicast Addresses dengan bit awal 001 (2000::/3)
Link-Local Unicast dengan bit awal 1111 1110 10 (FE80::/10)
Site-Local Unicast Addresses dengan bit awal 1111 1110 11 (FEC0::/10)
Multicast Addresses : dengan bit awal 1111 1111 (FF00::/8)
::8 diperuntukkan bagi pengalamatan yang belum di defenisikan

## Slide 24
TERIMA KASIH