## Slide 1: ACOUSTIC ARCHITECTURE
YOUTH CENTRE BUILDING - BEIJING
Youth Centre Building in environment of town
Environment filter
Environment filter

## Slide 2: YOUTH CENTRE BUILDING
the acoustical performance of building to keep noise sources for speech or music activities
the shape material acoustical and sound absorption material to reflect sound to the all audience

## Slide 3
LINGKUNGAN ARSITEKTUR
DASAR SUARA
FREKWENSI PERCAKAPAN MANUSIA (HUMAN SPEECH) : 600 – 4.000 Hz.
KEPEKAAN TELINGA MANUSIA THD SUARA DGN FREKWENSI 100 – 3.200 Hz (PANJANG GELOMBANG 10 CM – 3 M)
DI DAERAH TROPIS
MASYARAKAT BANYAK BERAKTIFITAS DI LUAR RUMAH, SHG BUDAYA MASYARAKAT BANYAK BERSOSIALISASI DI LUAR RUANG (TDK MENJUNJUNG TINGGI ASPEK PRIVACY), SHG TOLERANSI KEBISINGANNYA TINGGI.
TINGKAT KEBISINGAN PEMUKIMAN 65-70 dB DIANGGAP WAJAR, NEGARA MAJU STANDAR KEBISINGANNYA 40-45 dB.
LINGKUNGAN UDARA
- ANGIN DPT MENDISTORSAI BUNYI, BUNYI SEARAH ARAH ANGIN AKAN DIPERCEPAT SEDANG BUNYI BERLAWANAN ARAH ANGIN AKAN DIPERLAMBAT.
- SUHU MEMPENGARUHI BUNYI, DMN SUHU AKAN BERPENGARUH THD KECEPATAN BUNYI. SEMAKIN TINGGI SUHU UDARA, SEMAKIN TINGGI KECEPATAN BUNYI.

## Slide 4
LINGKUNGAN ARSITEKTUR
TUJUAN
MENYEDIAKAN RUANG & PERLINDUNGAN TERHADAP THERMAL, ATMOSFIR, CAHAYA & BUNYI DARI LINGKUNGAN LUAR
LINGKUNGAN BUATAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN FISIK, FISIOLOGIS & PSIKOLOGIS
PEMENUHAN PERSYARATAN
KEAMANAN, KESEHATAN, KENYAMANAN, KEPUASAN & PRODUKTIFITAS PENGHUNI
AKUSTIK LINGKUNGAN
ADALAH PENGENDALIAN BUNYI SECARA ARSITEKTURAL, GUNA :
MENCIPTAKAN KONDISI MENDENGARKAN SECARA IDEAL (RUANG TERTUTUP & RUANG TERBUKA)
PERLINDUNGAN YANG CUKUP TERHADAP BISING & GETARAN YANG BERLEBIHAN

## Slide 5
AKUSTIK LINGKUNGAN
TUJUAN :
PENGENDALIAN BUNYI YANG MASUK DALAM RUANG DAN REPRODUKSI SUARA DIDALAM BANGUNAN
UNTUK MERANCANG LINGKUNGAN BINAAN YANG SESUAI FUNGSI : PENGENDALIAN BISING DAN AKUSTIK PRIVACY (AKUSTIK RUANG)
PENGENDALIAN BUNYI secara arsitektural :
- PENIADAAN ATAU PENGURANGAN BISING UTK BUNYI YG TAK DIINGINKAN & GETARAN DLM JUMLAH YG CUKUP (PENGENDALIAN BISING)
- MENYEDIAKAN KEADAAN YG PALING DISUKAI UTK PRODUKSI, PERAMBATAN & PENERIMAAN BUNYI YG DIINGINKAN (AKUSTIK RUANG)

## Slide 6
LATAR BELAKANG TIMBULNYA AKUSTIK :
KEBUTUHAN AKAN KAPASITAS PENONTON YG BANYAK, FLEKSIBILITAS, & KESERASIAN HUBUNGAN PENONTON-PEMAIN, KEBUTUHAN PENGGUNAAN RUANG YG BERBEDA (MULTI PURPOSE), SPT. :
- AUDITORIUM
- SERBAGUNA, DLL.
PERTENTANGAN RANCANGAN ARSITEKTUR & KERAHASIAAN AKUSTIK (ACOUSTICAL PRIVACY), SPT. :
- RUANG-2 YG DIGABUNGKAN SCR FUNGSIONAL (TANPA PENYEKAT).
PEMAKAIAN MATERIAL YG RINGAN & PRAKTIS TANPA MEMPERTIMBANGKAN ASPEK STABILITAS & INSULASI THERMAL.
MEKANISASI BANGUNAN DGN PENGGUNAAN SISTIM PEMANAS, VENTILASI & PENGKONDISIAN UDARA, SBG PENYUMBANG BISING DR DISTRIBUSI JARINGAN PIPA DPT MERAMBATKAN POLA BISING & GETARAN.
PARKIR DIATAS BANGUNAN ATAU PERALATAN MEKANIS, MERUPAKAN SUMBER BISING PD RUANG-2 DISEBELAHNYA.
SUMBER BISING LUAR MRPKAN TAMBAHAN BISING INTERIOR (POLUSI BISING), SPT. :
- KENDARAAN, PESAWAT, DLL.

## Slide 7
KONTROL BISING mrpkan aspek pengendalian bising
PROBLEM
- SEMUA DINDING BERFUNGSI SBG PEMANTUL SUARA
- SUARA MUDAH MENEMBUS RG-2 ATAU BANGUNAN-2
LAINNYA
SOLUSI
DINDING SBG PEMANTUL & PENERIMA
(BISING) LANGSUNG BERKURANG

## Slide 8
KONTROL BISING mrpkan aspek pengendalian bising
PROBLEM
- ZONIFIKASI MASSA BANGUNAN PADA DAERAH
DITEPI JALAN RAYA
SOLUSI
DIBUAT KLASIFIKASI BDSKAN AKUSTIK, SPT. :
A. RUANG MENIMBULKAN BISING & BOLEH DI
MASUKI SUARA
B. RUANG TDK MENIMBULKAN BISING & BOLEH
DIMASUKI SUARA
C. RUANG TDK MENIMBULKAN BISING & TDK
BOLEH DIMASUKI SUARA
A
B
C

## Slide 9
KONTROL BISING mrpkan aspek pengendalian bising
PROBLEM
- HINDARI PERMUKAAN BIDANG YG LUAS
YG MENERIMA BISING LUAR / JALAN
SOLUSI
MASSA BANGUNAN DIBUAT TEGAK LURUS
AS JALAN UTK MENGURANGI BIDANG YG
MENERIMA BISING

## Slide 10
KONTROL BISING mrpkan aspek pengendalian bising
PROBLEM
- BISING AKAN MERAMBAT PD RG DISEBELAHNYA
DGN MUDAH ( LANGSUNG )
SOLUSI
PERAMBATAN BUNYI SECARA LANGSUNG
DAPAT DIHINDARKAN (BERSELANG-SELING)

## Slide 11
6 MASALAH DLM AKUSTIK ARSITEKTUR, AL. :
KETIADAAN LAHAN; TUNTUTAN BANGUNAN YANG KECIL DG DAYA TAMPUNG YG LUAS (ADANYA BALKON);
KETERBATASAN LAHAN; TUNTUTAN BANGUNAN YG FLEKSIBEL DLM FUNGSI, SPT DULU GEDUNG PERKANTORAN DG COMPARTMENT;
    RG-RG YG TERJADI MEMPUNYAI AKUSTIK PRIVACY
    KEJELEKAN : BESARAN RG MENJADI STATIS
    MEMAKAI SISTEM OPEN PLAS (RENTAL OFFICE); MEMPUNYAI KEJELEKAN, SATU KEBISINGAN DI SATU TITIK AKAN DIRAMBATKAN KE RG LAIN, KECUALI ADA PENYERAP SUARA
PERUBAHAN SISTEM STRUKTUR BANGUNAN;
    DULU : DINDING TEBAL (BEARING WALL), PELUBANGAN SEDIKIT
    SEKARANG : DIGANTI CURTAIN WALL, MENYEBABKAN SUARA2 MASUK RG KRN DINDING TIPIS (ALUMINIUM CLADDING, KACA, GYPSUM); STRUKTUR MAKIN BAIK, TETAPI AKUSTIK MAKIN JELEK
BANGUNAN MAKIN TINGGI, SHG DIBANTU : LIFT, MESIN DIESEL, AC YANG MENGHASILKAN BISING (GEDUNG DIKEPUNG BISING);
LAHAN MAKIN SEMPIT, SHG DEKAT DG SUMBER BISING (JALAN);
TEKNOLOGI MEKANISASI MAKIN MAJU (HAL KECEPATAN & POWER) TTP BELUM MAJU DLM MENGATASI KEBISINGAN.

## Slide 12
PENGENDALIAN BISING
ISOLASI SUMBER SUARA
    PERTIMBANGAN TAPAK
    LOKASI AKTIFITAS SEKITAR BANGUNAN
    KONSTRUKSI, DINDING, LANTAI, PLAFOND, & BARRIER
    TINGKAT SUARA BACKGROUND
SISTEM PENGENDALIAN BISING MEKANIS
    VIBRATION ISOLATION; SUARA DENGUNG TERUS-MENERUS MENGGETARKAN ELEMEN STRUKTUR
    DUCT TREATMENT; MENGHAINDARI SUARA DESIS-ANGIN KEC TINGGI
    PEMILIHAN PERALATAN
    PEMBANGKITAN BISING LATAR BELAKANG (BACKGROUND NOISE)

## Slide 13: METODA PENGENDALIAN BISING LINGKUNGAN
PENEKANAN PADA SUMBER BISING
MELALUI PERENCANAAN KOTA YG BAIK :
    PENGATURAN ZONING (U/ PERUMAHAN, INDUSTRI, … )
    PENGATURAN SISTEM LALU-LINTAS (REDUKSI KECEPATAN, KEMACETAN,DLL )
    PERATURAN NOISE LEVEL U/ MESIN
MELALUI PERENCANAAN TAPAK :
    PENGATURAN MASSA BANGUNAN
    PENGATURAN SISTEM BARRIER
MELALUI RANCANGAN ARSITEKTUR :
    ZONING & ORIENTASI YG MEMISAHKAN BISING & TEKANAN BISING
    INSULASI PD BUKAAN & POSISI BUKAAN
    MENGHINDARI LANTAI SPLIT
    MELAKUKAN PENYERAPAN BUNYI
MELALUI RANCANGAN STRUKTUR :
    MENGHINDARI BISING IMPACT
RANCANGAN SISTEM MEKANIKAL YG BAIK :
    MEMILIH MESIN YG RELATIF TENANG
    MESIN DG GETARAN TINGGI DILETAKKAN DIBAWAH DG STRUKTUR TAHAN BEBAN/GETAR
    PIPA/DUCTING DIRANCANG U/ TIDAK MERAMBATKAN GETARAN
DENGAN KONSTRUKSI PENG-INSULASI BUNYI :
    U/ MENCEGAH TRANSMISI BUNYI
    DIGUNAKAN RANCANGAN PARTISI SBG PENYERAP BUNYI

## Slide 14
KRITERIA BISING
MENYEBABKAN KERUSAKAN PENDENGARAN SEMENTARA (PERMANEN)
MENGGANGGU KUALITAS PENDENGARAN
MENYEBABKAN KEMUNDURAN PENAMPILAN KERJA
MENGALIHKAN PERHATIAN (KONSENTRASI AKTIFITAS KERJA)
KERUSAKAN PENDENGARAN
AKIBAT BISING 140 – 150 dB : KETULIAN SEMENTARA, SPT.
AKIBAT MESIN-MESIN INDUSTRI
BISING YG MENIMBULKAN KETULIAN PERLU DIKENDALIKAN DENGAN :
PELINDUNG TELINGA
MEREDUKSI BISING
PENYELIMUTAN BISING (MASKING NOISE)
BISING SELIMUT
tingkat bising selimut 20 dB
70 Db 70 – 15 = 55 dB
transmision loss TL = 15 dB

## Slide 15
KRITERIA BISING
Background noise
Bising (noise or sound) selain suara yang ingin didengar (sound wanted) occupants
Masking noise
Obyektifitas akustik pada auditorium akan berubah jika level backgroud noise yang rendah menyebabkan “pembicaraan” menjadi tidak jelas (no understood) dan “musik” menjadi tidak jelas (no clearly) fluktuasi level bunyi yang lebih tinggi
In offices, acoustical privacy level ditingkatkan dg “masking lower level of sound”
Electronic sound-masking system
Menciptakan lingkaran “white noise” yg dpt ditingkatkan scr jelas level backgroud noise u/ reduce noise akibat suara-suara dari luar (neighbor’s conversation)
Sound-masking system
Level dapat disesuaikan, u/ menghasilkan kombinasi low-pitch dan high-pitch sound (komposisi titi nada)

## Slide 16
ELEMEN AKUSTIK
  SUMBER BUNYI : - DIINGINKAN (WANTED SOUND)
  - TDK DIINGINKAN (UN-WANTED SOUND)
  JEJAK : UTK PERAMBATAN BUNYI
  PENDENGAR : BAIK YG INGIN/TDK INGIN MENDENGAR BUNYI TSB.
SUMBER BUNYI PENERIMA
JEJAK PERAMBATAN

## Slide 17
BUNYI / SUARA
  SUATU KEADAAN YG DIAKIBATKAN OLEH BERGETARNYA SEBUAH MEDIUM, YG BERAKIBAT LANJUT PADA TELINGA
  YUNANI : AKUSTIKOS (SCIENCE OF SOUND)
  GARPU TALA 1 GETARAN
  - GELOMBANG GETARAN MEKANIS DLM UDARA ATAU BENDA PADAT YG MSH DPT DITANGKAP OLEH TELINGA MANUSIA (DAERAH FREKWENSI 16 – 20.000 Hz).
  - SENSASI PENDENGARAN YG LEWAT TELINGA, DAN TIMBUL KRN PENYIMPANGAN TEKANAN UDARA.
  KATEGORI BUNYI :
  OBYEKTIF / FISIS : PENYIMPANGAN TEKANAN UDARA
  SUBYEKTIF / PSIKOLOGIS : SENSASI PENDENGARAN

## Slide 18
FISIK BUNYI / SUARA
FREKWENSI
TINGGI RENDAHNYA NADA 20 – 20.000 Hz.
TEKANAN
KERAS LEMAHNYA NADA 20 μPa – 100 μPa
SPL (SOUND PRESSURE LEVEL) = 20 log P/Pac (dB)
Pac = 20 μPa

## Slide 19
BUNYI / SUARA
WANTED SOUND ( SUARA YG DIKEHENDAKI )
UN-WANTED SOUND ( SUARA YG TDK DIKEHENDAKI )
UN-WANTED SOUND : BISING ( NOISE )
SUMBER :
- BANGUNAN : SUARA MANUSIA, SUARA MESIN, HENTAKAN KAKI, ORANG BERJALAN, DLL.
- CARA MERAMBAT : 1. UDARA ( DISEBABKAN PENGARUH ARAH SUMBER SUARA )
2. STRUKTUR ( DAPAT MEMPERLUAS DAERAH PERAMBATAN
BUNYI )
GEJALA-2 SUARA :
MASKING NOISE (SELIMUT BISING), DIMANA BILA FREKWENSI LEBIH RENDAH DARIPADA FREKWENSI SUMBER SUARA MAKA AKAN MENIMBULKAN PENYELIMUTAN BUNYI
- SUARA AKAN TERTUTUP OLEH SUARA-2 YG BERFREKWENSI LEBIH RENDAH (FREKWENSI RENDAH LEBIH DOMINAN)
- BERBICARA DIDEPAN MESIN

## Slide 20
BUNYI / SUARA
EFEK-EFEK BISING AKIBAT ENVIRONMENT
TERJADINYA PENUMPUKAN SUARA SHG
MAKIN KEATAS TERDENGAR SEMAKIN
KERAS
SHIELDING EFFECT
TJD PELAMBUNGAN SUARA, SHG SEAKAN-
PERLU DIBERI BARRIER ATAU AKAN TERDENGAR PD AREA YG LEBIH JAUH
DIJAUHKAN (JARAKNYA)

## Slide 21
BISING ( NOISE )
UN-WANTED SOUND = SEGALA SESUATU SUARA YG TIDAK DIKEHENDAKI
SUMBER BISING
  MANUSIA
  GETARAN MESIN
  HENTAKAN KAKI, DLL
CARA MERAMBAT
  MERAMBAT MELALUI UDARA (AIR BORNE NOISE)
  MALALUI INJAKANHENTAKAN/PUKULAN PADA MATERIAL DINDING/ STRUKTUR (IMPACT NOISE = STRUCTURAL BORNE NOISE)
  MELALUI GETARAN (VIBRATION)