## Slide 1: Sistem Komputer
Team Teaching
2017

## Slide 2: Pokok Bahasan
Elemen Dasar
Register Prosesor
Eksekusi Intruksi
Interrupts
Hierarki Memori
Memori Cache
Teknik Komunikasi I/O

## Slide 3: Perkembangan Komputer

## Slide 4: Elemen Dasar
Elemen Dasar dari sistem komputer terdiri dari :
    Prosesor
    Memori Utama
    Modul-modul I/O
    Sistem Bus
CPU
I/O Module
Memori Utama
Sistem Bus
Sistem Bus

## Slide 5: Arsitektur Sistem Komputer

## Slide 6: Arsitektur Sistem Komputer Modern

## Slide 7: CPU dan Fungsinya
CPU disebut juga dengan prosesor
Mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data
CPU memindahkan data dari/ke memory ke/dari local buffer
Setelah itu controller akan mengirimkan data dari buffer ke device

## Slide 8: Perkembangan Processor
"The number of transistors incorporated in a chip will approximately double every 24 months."
—Gordon Moore, Intel co-founder

## Slide 9: Register Prosesor
Sebuah prosesor terdiri dari sejumlah register yang merupakan memori berkecepatan tinggi dan berukuran lebih kecil daripada memori utama
Register di dalam prosesor mempunyai dua fungsi yaitu :
    User-visible register
    Control dan status register

## Slide 10: User Visible Register
Memungkinkan program bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register
Terdapat 2 jenis User visible register :
    Data Register : Dapat di-assign ke beraneka ragam fungsi oleh pemrogram
    Address Register : Berisi alamat dan instruksi yang terdapat di dalam memori utama, atau register itu berisi bagian alamat yang digunakan di dalam perhitungan alamat lengkap

## Slide 11: Control dan Status Register
Digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privileged, routine-routine sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program

## Slide 12: Eksekusi Instruksi
Fungsi dasar yang dilakukan oleh sebuah komputer adalah eksekusi program
Program yang akan dieksekusi terdiri dari sejumlah instruksi yang berada di dalam memori utama
Prosesor melakukan tugas aktualnya dengan melaksanakan instruksi yang telah ditetapkan di dalam program

## Slide 13: Interrupt
Interupt ditujukan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan
Umumnya perangkat eksternal lebih lambat dibandingkan dengan prosesor
Sebuah prosesor sedang memindahkan data ke sebuah printer yang menggunakan pola siklus instruksi, setiap setelah operasi penulisan, prosesor harus berhenti dan idle sampai printer menyelesaikan seluruhnya
Lama waktu berhenti prosesor ini dapat ratusan atau bahkan ribuan siklus instruksi yang tidak melibatkan memori, jelas hal itu akan membuang waktu pemakaian prosesor

## Slide 14: Memori Utama
Memori utama merupakan sistem memori internal yang penting bagi sebuah komputer
Memori utama berfungsi sebagai media penyimpanan yang bersifat volatile (sementara) dimana CPU dapat melakukan akses secara langsung
Setiap lokasi di dalam memori memiliki alamat yang unik
Umumnya memori utama dikembangkan dengan cache yang kecepatannya lebih tinggi dan berukuran lebih kecil
CPU
Cache
CPU
Transfer Word
Block Transfer

## Slide 15: Perkembangan Memori

## Slide 16: Perkembangan Memori (2)

## Slide 17: Hierarki Memori
Para perancang ingin menggunakan teknologi memori yang mampu menciptakan memori berkapasitas besar, baik dikarenakan kapasitasnya yang diperlukan maupun karena harga per bit-nya yang cukup murah
Untuk memenuhi persyaratan kinerja, perancang perlu menggunakan memori ang kapasitasnya relatif sedikit dengan waktu akses yang cepat
Jalan keluar dari dilema tersebut tidak mengandalkan sebuah komponen memori atau teknologi saja, namun dengan menggunakan hierarki memori

## Slide 18: Hierarki Memori (2)
Memori
Inboard
Register
Cache
Memori Utama
Penyimpanan Outboard
Penyimpanan Off-line
Disk Magnetik
CD-ROM
CD-RW
DVD+RW
DVD-RAM
Tape Magnetic
MO
WORM

## Slide 19: Memori Cache
Walaupun tidak visibel bagi sistem operasi, cache memori berinteraksi dengan hardware manajemen memori lainnya
Banyak prinsip yang digunakan di dalam teknik virtual memori juga diterapkan dalam cache memori
Pada semua siklus instruksi, prosesor mengakses memori sedikitnya satu kali, untuk membaca instruksi, dan sering kali satu kali lebih banyak atau lebih, untuk membaca operand dan/atau menyimpan hasilnya
Kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor jelas dibatasi oleh waktu siklus memori

## Slide 20: Memori Cache (2)
Keterbatasan ini pada menjadi masalah penting karena adanya ketidakcocokan antara kecepatan prosesor dengan kecepatan memori
Dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada diantara prosesor dan memori utama yang dikenal dengan cache

## Slide 21: Teknik Komunikasi I/O
Terdapat tiga teknik yang dapat diterapkan pada operasi-operasi I/O :
    Programmed I/O
    Interrupt-driven I/O
    Direct Memori Access (DMA)

## Slide 22: Struktur I/O

## Slide 23: Programmed I/O
Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan I/O, prosesor akan mengeksekusi instruksi itu dengan menerbitkan perintah ke modul I/O yang bersangkutan
Pada programmed I/O, modul I/O melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O
Modul I/O tidak melakukan aksi lebih lanjut untuk memperingati prosesor
Secara khusus, modul I/O tidak mengiterupsi prosesor

## Slide 24: Interrupt Driven I/O
Masalah yang terdapat pada programmed I/O adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai modul I/O yang dimaksud siap menerima atau mentransmisikan data berikutnya
Pada saat menunggu prosesor harus berulang-ulang memeriksa status modul I/O. Akibatnya, tingkat kinerja sistem keseluruhan menjadi sangat terganggu
Di dalam sistem komputer, mekanisme yang diperlukan agar prosesor menentukan perangkat mana yang menyebabkan interrupt dan untuk memutuskan, apabila interruptnya berjumlah banyak, interrupt mana yang akan ditangani terlebih dahulu

## Slide 25: Direct Memory Access (DMA)
Jika I/O devices sangat cepat (“high-speed”),beban CPU menjadi besar harus mengawasi transfer data dari controller ke memory dan sebaliknya.
Hardware tambahan => DMA controller dapat memindahkan blok data dari buffer langsung ke memory tanpa menggangu CPU.
    CPU menentukan lokasi memory dan jika DMA controller telah selesai => interrupt ke CPU
    Hanya satu interrupt ke CPU untuk sekumpulan data (blok).