## Slide 1: OKSIDASI
MATERI DASAR

## Slide 2: JENIS REAKSI OKSIDASI
Dehidrogenasi
Contohnya pada transformasi alkohol primer menjadi aldehid
atau alkohol sekunder menjadi keton

## Slide 3: 2. Masuknya atom oksigen pada suatu molekul
Oksidasi aldehid menjadi asam
Oksidasi hidrokarbon menjadi alkohol

## Slide 4: 3. Kombinasi dehidrogenasi dan masuknya oksigen
Pembuatan aldehid dari hidrokarbon
Pembuatan asam benzoat dari benzil alkohol

## Slide 5: 4. Dehidrogenasi yang diikuti dengan kondensasi molekular
Dua molekul benzen membentuk difenil, toluen membentuk stilben atau mentilantraquinon menjadi antracene yellow C

## Slide 6: 5. Dehidrogenasi, masuknya oksigen dan rusaknya ikatan karbon
Oksidasi naftalen menjadi phtalic anhidrid

## Slide 7: 6. Oksidasi melalui penggunaan intermediet

## Slide 8: 7. Oksidasi olefin
Olefin dapat dioksidasi pada kondisi sedang menjadi aldehid serta asam karboksilat jika digunakan oksidator yang lebih kuat. Asam oleat dapat dikonversi menjadi asam dihidroksistearik dengan menggunakan alkaline dihidroksi permanganat.
Jika menggunakan sodium dikromat dalam larutan asam maka akan dihasilkan asam pelargonic dan asam azelaic

## Slide 9: 8. Peroksidasi
Reaksi terjadi dengan udara , dikatalis radiasi sinar ultraviolet

## Slide 10: 9. Oksidasi senyawa amino
Senyawa amino dapat dioksidasi menjadi azobenzen, p-aminophenol atau nitrobenzen pada kondisi sedang. Anilin dioksidasi menjadi quinon

## Slide 11: 10. Senyawa sulphur
Dioksidasi dengan menggunakan asam permanganat. Contohnya pada pembuatan sulfonal, trional dan tetranal.
Mercaptan berlaku beda terhadap oksidasi dibanding alkohol
Pada kondisi sedang

## Slide 12: Agen Pengoksidasi
Permanganat
pada larutan basa: Akan terbentuk potasium hidroksida
Larutan netral: dalam larutan netral (ditambah CO2) yield yang diperoleh dapat lebih tinggi, contoh pada pembuatan acentrantranilic acid dari acet-o-toluidid dari pada dalam larutan basa.
Larutan asam: permanganat menghasilkan 5 atom oksigen

## Slide 13
2. Dikromat
dikromat dicampur dengan garam potasium atau sodium sebagai pengoksidasi
Asam hipoklorus dan garam-garamnya
Sodium kloride dan klorin dioksida
Klorat
Peroksida (timbal peroksida, mangan dioksida dan hidrogen peroksida, sodium peroksida dan perak oksida)
Asam nitrat dan nitrogen tetroksida
Garam-garam cooper
Asam sulfat berasap (oleum)
ozon

## Slide 14: Oksidasi Fase cair dengan Senyawa Pengoksidasi

## Slide 16: Oksidasi Fase Cair dengan Oksigen
Asetaldehid menjadi asam asetat

## Slide 17
Etanol menjadi asam asetat
Oksidasi senyawa hidrokarbon alifatik dan turunannya
Oksidasi hidrokarbon cair dari minyak bumi
Oksidasi Cumen (isopropil benzen)

## Slide 19: Oksidasi Fase Gas senyawa alifatik
Oksidasi metanol

## Slide 20
Oksidasi metanol
Oksidasi senyawa alkohol lain, glikol, karbonil dan ester
Oksidasi melalui dehidrogenasi: contohnya sintesa aseton dan metil ester keton dari isopropanol dan butanol sekunder, juga stiren dari etilbenzen

## Slide 22
Oksidasi hidrokarbon parafindengan berat molekul ringan
Oksidasi hidrokarbon olefin dengan berat molekul ringan

## Slide 23: Oksidasi fase uap hidrokarbon aromatik
Oksidasi benzen menghasilkan asam maleat
Oksidasi toluen akan menghasilkan benzaldehid atau asam benzoat
Oksidasi etilbenzen menjadi stirene
Oksidasi naftalen menjadi phtalic anhidrid

## Slide 24: Kinetika dan thermodinamika reaksi oksidasi
Reaksi oksidasi dibarengi dengan pembentukan air, oksida karbon atau keduanya.
Reaksi sangat eksotermis
Kontrol dilakukan dengan pembatasan waktu kontak, suhu, proporsi oksigen atau penggunaan katalis.