## Slide 1
Review Elektronika Dasar
ROBOT CERDAS
Muh Pauzan, S.Si., M.Sc

## Slide 2
Arus dan Tegangan
Rangkaian Seri dan Paralel
Daya Listrik
Baterai
ROBOT CERDAS
Muh Pauzan, S.Si., M.Sc

## Slide 3
Tegangan
ROBOT CERDAS
Tegangan /
Beda Potensial
Perbedaan energi potensial listrik antara dua titik
Energi potensial 1
Energi potensial 2
0V = GND
5V
Tegangan = Energi potensial 2 – energi potensial 1
V = 5 – 0
V = 5 V
Energi potensial 1
Energi potensial 2
V = 0 – 0
V = 0V
Jika tidak ada beda potensial antara dua titik maka disebut memiliki tegangan 0V

## Slide 4
ARUS
ROBOT CERDAS
Jika tegangan > 0V maka arus akan mengalir dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah
Analogi: air Sungai mengalir dari posisi lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah
Arus listrik juga mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah
Arus listrik
Jumlah muatan yang mengalir pada suatu titik per detik

## Slide 5
ARUS
ROBOT CERDAS
1 ampere = 1
1 electron = C
elektron
elektron
Jadi dalam 1 ampere terdapat 6,242 x electron yang mengalir tiap detiknya
PENTING!!
Arus listrik sama pada R1 dan R2
Tegangan listrik sama pada R1 dan R2
seri
paralel

## Slide 6
Daya dan energi listrik
ROBOT CERDAS
Jumlah energi listrik yang dikonsumsi / dihasilkan per detik
Daya (P)
adalah daya listrik (watt)
adalah tegangan listrik (volt)
adalah arus listrik (ampere)
Sebuah TV memiliki daya 100 W, maksudnya?
jawab
TV mengkonsumsi 100 joule energi tiap detik
Energi adalah Daya x waktu
Jadi selama 1 jam TV mengkonsumsi energi sebesar:
Watt-hours(Wh)

## Slide 7
BATERAI
ROBOT CERDAS
12 V
1,5 V
Terdapat berbagai jenis dan tegangan baterai di pasaran
3,7 V
Miliamphere-hour (mAh) menunjukkan kapasitas penyimpanan energi dalam baterai
Jumlah muatan listrik yang disimpan
3500 mAh: baterai dapat memberikan arus sebesar 3500 miliamphere (3,5 A) selama 1 jam

## Slide 8
BATERAI
ROBOT CERDAS
Arduino Uno memiliki rating daya 0,4 W saat beroperasi pada mode normal. Jika kita menghubungkan Arduino dengan power bank 5000 mAh sebagai sumber energinya, berapa lama power bank tersebut dapat mensupplai energi listrik ke Arduino Uno?
Jawab
Konversi mAh ke Wh (watt-hour), gunakan rumus:
Di dalam power, biasanya digunakan baterai Li-Ion dengan tegangan 3,7 V, maka:

## Slide 9
BATERAI
ROBOT CERDAS
Jawab
Masukkan mAh baterai:
Wh
Total waktu (jam) power bank dapat menyalakan Arduino:

## Slide 10
BATERAI
ROBOT CERDAS
Seri
Jika dua buah baterai Li-Ion 18650 memiliki kapasitas 1000 mAh, tentukan tegangan dan kapasitasnya jika:
Baterai dirangkai seri
Baterai dirangkai paralel
Jawab
Tegangan total = tegangan baterai 1 + tegangan baterai 2
Karena tersusun seri maka arus yang mengalir pada baterai 1 maupun 2 adalah sama, sehingga kapasitasnya sama dengan kapasitas 1 baterai yaitu 1000 mAh

## Slide 11
BATERAI
ROBOT CERDAS
Paralel
Jika dua buah baterai Li-Ion 18650 memiliki kapasitas 1000 mAh, tentukan tegangan dan kapasitasnya jika:
Baterai dirangkai seri
Baterai dirangkai paralel
Jawab
Sedangkan dalam rangkaian parallel, kapasitas baterai dijumlahkan maka:
Karena tersusun parallel maka tegangan baterai 1 dan tegangan baterai 2 adalah sama, maka tegangan baterai tetap yaitu sebesar 3,7 V

## Slide 12
T E R I M A K A S I H
ROBOT CERDAS