## Slide 1
Bioteknologi Bidang Energi
Driving the Future
yeni.widiyawati262gmail.com
Yeni Widiyawati, M.Pd
More Information

## Slide 2
Tujuan
Pembelajaran
  Menguasai pemanfaatan bioteknologi di bidang energi
  Memahami konsep biomassa
  Menguasai jenis-jenis bioenergi: bioethanol,

## Slide 3
Pendahuluan
Beragam Sumber Energi terbarukan
Energi Angin dan Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)
Energi Tenaga Matahari
Geothermal Energy dan Energi Biomassa
  Energi dibutuhkan semua lapisan masyarakat untuk beragam keperluan: transportasi, industri, maupun rumah tangga
  kebutuhan dunia akan minnyak bumi mencapa 10.000 juta ton/tahun
  Krisis energi akan memperparah harga minyak bumi dunia
  Mendorong manusia berpindah ke energi alternatif

## Slide 4
Ketergantungan Energi Fosil
Ancaman Ketahanan Energi
Merupakan masalah fundamental sistem energi Nasional dan Global
Fosil Fuel Mulai diganti Biofuel
Dominasi fosil fuel di Indonesia mencapai 95%
Kebijakan RUEN (Rencana Umum Energi Nasioanal) menigkatkan peran energi terbarukan minimal 23% pada 2025 dan 32% di 20230

## Slide 5
Minyak Nasional
Konsumsi bahan bakar fosil meningkat sementara Produksi Menurun
Energi Alternatif
beragam sumber energi terbarukan misalnya solar cell, dari angin, nuklir maun geothermal terus dikembangkan
Sumber Energi terbarukan
Minyak nabati sebagai bienergi atau biofuesl misalnya biodiesel, bioetanol sebagai pengganti minyak diesel dan bensin.
Minyak Nasional

## Slide 6
Transesterifikasi :
Minyak dari nabati maupun lemak hewani dengan metanol menghasilkan metil ester asam lemak atau biodiesel yang memiliki viskositas rendah karena pemisahan dengan gliserol
Biodiesel ramah lingkungan, pembakaran bersih, tidak beracun dan dapat diurai secara biologis.
Biodiesel dan bioetanol masih dalam tahap penelitian
Bioenergi
Penggunaan bioenergi misalnya saja bioetanol maupun biodiesel perlu dibarengi dengan adaptasi bahan bakar
Biaya produksi cukup tinggi khususnya untuk komersialisasi skala besar

## Slide 7
Biomassa sebagai material biologis banyak digunakan sebagai sumber bahan bakar, baik secara langsung maupun diproses melalui teknik konversi energi biomassa
Biomassa
  Pirolisis merupakan teknologi yang cukup menjanjikan
  dalam mengkonversi biomassa menjadi bahan bakar yang dapat diperbaharui.
  pirolisis merupakan sebuah emtode termokimia dimana limbah biomassa dikonversikan menjadi bahan bakar padat (char), gas (syngas) dan liquid (bio-oil)
Sumber biomassa: limbah kayu, limbah tanaman, limbah perkebunan, hasil hutan, komponen organik/rumah tangga.

## Slide 8
Jenis Biomassa
  Limbah tanaman yang tumbuh di daratan
  tanaman air yaitu algae dan lumut
  limbah residu hutan: kulit kayu, daun dahan, ranting dan perakaran
  limbah industri: serbuk gergaji, limbah minyak dan lemak, kayu sisa pemotongan
  limbah perkotaan: sampah TPA,
  limbah padat pertanian: kotoran ternak, pupuk kandang, sisa hasil pertanian

## Slide 9
Bioethanol: aditif/substitusi premium dibuat dari proses hidrolisis, fermentasi dan distilasi biomassa berpati
Biodiesel dari hasil transesterifikasi minyak atau lemak hewani
Biofuel
Biofuel adalah bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari biomassa sehingga sering disebut sebagai energi hijau karena emisi karbon yang ramah lingkungan.

## Slide 10
Kelebihan Biofuel
  Ramah lingkungan, rendah emisi karbon dan tidak beracun
  Pengolahan dari biomassa menjadi biofuel tergolong mudah
  Dapat diolah dari bahan nabati maupun hewani misalnya: biodiesel dari sawit, kemiri, kelapa; bioethanol dari tebu, singkong, sorgum manis, jerami, nipah, sagu, limbah biomassa, batang jagung, dll
  Production cost cenderung rendah untuk produksi skala kecil

## Slide 11
Definisi
Ethanol yang diproduksi secara alami dari sumber nabati.
Bioenergi
Bioethanol berwujud cairan tak berwarna yang dapat digunakan sebagai bahan bakar
Dengan proses dan peralatan sederhana dapat memproses bahan nabati menjadi bioetanol dengan kadar 70-90% setara dengan spirirtus. Proses lebih lanjut akan mencapai kemurnian 99,5%
Bioethanol
Pengolahan

## Slide 12
Bioethanol
  Hasil fermentasi karbohidrat dengan bantuan mikroorganisme
  Ethyl alkokol (C2H5OH) merupakan gugus hidroksi (OH) dengan rumus kimia CH3CH2OH atau
  Dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan bpaku, proses dan pemanfaatannya

## Slide 13
Klasifikasi Bioethanol
Berdasarkan Bahan Baku dan Proses
Ethanol Sintesis
Pengolahan dari bahan baku berpati (jagung, ubi-umbian) atau mengandung gula (molase, sorgum,a ren, dll) dan bahan berserat (sekam, tongkol jagung, tebu, kulit kakao, kopi
Disintesis dari bahan baku antara lain minyak mentah, gas,. Saat ini produksi etanol sintesis kurang dari 5% dari total produksi etanol.
Ethanol Sintesis

## Slide 14
Dari Sumber Bahan Berpati
Dari Sumber Bahan Berserat
Bioethanol Berdasarkan Sumber Bahan bakunya
Dari Sumber Gula

## Slide 15
Dari Sumber Gula
  Substrat yang umum digunakan yaitu molase (gula tebu) misalnya di Brasil.
  Sumber lain: nira, aren, bit, nipah maupun batang sorgum manis.
  Dapat langsung difermentasi menjadi etanol
  bahan baku paling sering digunakan di Indoensia adalah Molasses (hasil samping dari pabrik gula tebu).
  Molasses tersedia cukup banyak, mudah didapat, tidak membutuhkan banyak perlakuan awal, penanganan mudah dan dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa perlakuan khusus
  Bahan baku yang masuk pabrik terlebih dahulu diukur total sugar as invert (TSAI)
  molasses dapat diterima sebagai bahan baku pada fermentasi ethanol jika TSAI> 52%

## Slide 16
Dari Sumber Gula
  Aren potensial menjadi bahan baku bioetanol
  Aren (Arenga pinnata) memiliki produktifitas tinggi, dapat ditanam diantara tanaman yang sudah ada atau untuk reboisasi
  Pengolahan nira aren menjadi alkohol sudah dilakukan sejak dulu
  sumber gula lainnya: nipah, nira kelapa, nira dari tanaman palem-paleman lainnya.

## Slide 17
Dari Sumber Gula
  Sweet sorgum juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber gula
  Banyak dilakukan di Amerika latin, Afrika dan Cina
  cina temah memperoleh varietas sweet sorgum dengan tinggi batang 5 meter dan kandungan gula tinggi.
  per hektar sweet sorgum dapat menghasilkan sekitar 7000liter bioethanol

## Slide 18
Potensi etanol dari bahan baku sumber gula

## Slide 19
Bahan Baku Sumber pati
  Proses lebih panjang dibanding bahan baku sumber gula
  Pati diubah terlebih dahulu menjadi glukosa melalui hidrolisis asam/ enzimatik untuk menghasilkan glukosa ==> fermentasi alkohol .
  Harga substrat, misal dari jagung masih relatif mahal (60% biaya produksi)
  di Indonesia, ubi kayu atau singkong (Manihot esculenta) relatif murah dan melimpah sepanjang tahun.

## Slide 20
Bahan Baku Sumber pati
  di Indonesia, ubi kayu atau singkong (Manihot esculenta) relatif murah dan melimpah sepanjang tahun.
  Singkong dapat tumbuh di lahan dengan tingkat hara rendah dan bisa menghasilkan pati dalam jumlah besar
  Kingdom : Plantae;
  Divisi : Spermatophyta;
  Sub Divisi : Angiospermae ;
  Kelas : Dicotyledoneae;
  Ordo : Euphorbiales;
  Famili : Euphorbiaceae;
  Genus : Manihot;
  Spesies : Manihot esculenta

## Slide 21
Perkiraan hasil etanol dari sumber pati tanaman pangan

## Slide 22
Pembuatan Bioethanol
  bahan baku dan Proses pngolahan berbeda akan menghasilkan kadar ethanol berbeda.
  Ethanol biasa digunakan untuk industri farmasi dan bahan bakar.
  Bioethanol kadar 95-99% digunakan di insdustri farmasi dan campuran bahan bakar kendaraan bermotor.
  ethanol harus anhydrous (kering) agar dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor agar tidak korosif.

## Slide 23
Pembuatan Bioethanol
  Produksi ethanol/bioethanol dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati :
Konversi karbohidrat==> menjadi gula (glukosa) larut air
  Glukosa dapat dibuat dari pati-patian dan prosesnya dapat dibedakan berdasarkan zat pembantu yang digunakan: Hidrolisa asam (misal asam sulfat)dan atau hidrolisa enzim.
  Saat ini hidrolisa enzim lebih banyak digunakan

## Slide 24
Konversi Bahan Baku Tanaman Yang Mengandung Pati dan Tetes Menjadi Bio-Ethanol

## Slide 25
Pembuatan Bioethanol
  Dalam proses konversi karbohidrat menjadi gula (glukosa) larut air, dilakukan dengan penambahan air dan enzyme;
  Kemudian dilakukan proses peragian ataufermentasi gula menjadi ethanol dengan menambahkan yeast atau ragi.

## Slide 26
Gelatinasi
bahan baku ubi kayu, ubi jalar, atau jagung dihancurkan dan dicampur air sehingga menjadi bubur, yang diperkirakan
mengandung pati 27-30 persen.
Fermentasi
Mengubah glukosa menjadi ethanol/bio-ethanol (alkohol) dengan menggunakan yeast.
Untuk memurnikan kadar alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi
Pengolahan Bioethanol
Distilasi

## Slide 27
Persiapan Bahan Baku

## Slide 28
  Kandungan karbohidrat berupa tepung atau pati pada bahan baku singkong (filtrat bubur) dikonversi menjadi gula komplex menggunakan Enzym Alfa Amylase 0.03 % (dari jumlah total bahan baku) melalui proses pemanasan /pemasakan pada suhu 90 derajat celcius selama 30 menit ( Proses hydrolisis).
  Pada proses ini tepung akan mengalami gelatinasi (mengental seperti Jelly).
  Dalam kondisi optimum Enzym Alfa Amylase bekerja memecahkan struktur tepung secara kimia menjadi gula komplex (dextrin).
  Proses Liquifikasi selesai ditandai dengan parameter bubur yang diproses berubah menjadi lebih cair seperti sup.
Gelatinasi

## Slide 29
Proses gelatinasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
  Bubur pati dipanaskan sampai 130C selama 30 menit, kemudian didinginkan sampai mencapai temperature 95oC yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar ¼ jam. Temperatur 95o C tersebut dipertahankan selama sekitar 1 ¼ jam, sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 2 jam.
  Bubur pati ditambah enzyme termamyl dipanaskan langsung sampai mencapai temperatur 130 C selama 2 jam.
Hasil gelatinasi dari ke dua cara tersebut didinginkan sampai mencapai 55o C, dan selanjutnya difermentasikan dengan menggunakan yeast (ragi) Saccharomyzes ceraviseze.
Gelatinasi

## Slide 30
Gelatinasi Pemanasan bertahap
  Pada suhu 95o C aktifitas termamyl merupakan yang paling tinggi, yeast atau ragi akan cepat aktif.
  Pemanasan dengan suhu tinggi (130oC) pada cara pertama ini dimaksudkan untuk memecah granula pati, sehingga lebih mudah terjadi kontak dengan air enzyme.
  Perlakuan pada suhu tinggi juga untuk sterilisasi bahan, agar bahan tidak mudah terkontaminasi.

## Slide 31
Gelatinasi Pemanasan Langsung
  Cara pemanasan langsung (gelatinasi dengan enzyme termamyl) pada temperature 130 C menghasilkan hasil yang kurang baik, karena mengurangi aktifitas yeast.
  Hal tersebut disebabkan gelatinasi dengan enzyme pada suhu 130 o C akan terbentuk tri-phenyl-furane yang mempunyai sifat racun terhadap yeast.
  Gelatinasi pada suhu tinggi juga akan berpengaruh terhadap penurunan aktifitas termamyl, karena aktifitas termamyl akan semakin menurun setelah melewati suhu 95 oC.

## Slide 32
Fermentasi
  Proses fermentasi dimaksudkan untuk mengubah glukosa menjadi ethanol/bio-ethanol (alkohol) dengan menggunakan yeast.
  Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi ini, biasanya alkohol dengan kadar 8 sampai 10 persen volume.
  Bahan baku gula (molases), proses pembuatan ethanol dapat lebih cepat.
  Pembuatan ethanol memerlukan bak fermentasi yang lebih kecil.
  Ethanol yang dihasilkan proses fermentasi molases perlu ditingkatkan kualitasnya dengan membersihkannya dari zat-zat yang tidak diperlukan.

## Slide 33
Fermentasi
  Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya masih mengandung gas-gas antara lain CO2 (yang ditimbulkan dari pengubahan glucose menjadi ethanol/bio-ethanol) dan aldehyde yang perlu dibersihkan.
  Gas CO2 pada hasil fermentasi tersebut biasanya mencapai 35% volume, sehingga untuk memperoleh ethanol/bio-ethanol yang berkualitas baik, harus dibersihkan dari gas tersebut.
  Kadar ethanol/bio-ethanol yang dihasilkan dari proses fermentasi, biasanya hanya mencapai 8-10%

## Slide 34
Kadar alkohol atau ethanol dalam % (persen) volume adalah
“volume ethanol pada temperatur 15 C yang terkandung dalam 100 satuan
volume larutan ethanol pada temperatur tertentu (pengukuran).“
Pada umumnya hasil fermentasi adalah bio-ethanol atau alkohol yang mempunyai kemurnian sekitar 30 – 40% dan belum dpat dikategorikan sebagai fuel based ethanol.

## Slide 35
Tingkat pertama yaitu beer column
Tingkat kedua adalah rectifying column.
Distilasi
  Kadar bioethanol dari fermentasi biasnaya hanya 8-10%
  Dibutuhkan distilasi untuk meningkatkan kadar alkohol menjadi 95%
Proses distilasi dua tingkat
Dengan cara ini kadar ethanol yang dihasilkan mampu mencapai 90-95 % .

## Slide 36
Distilasi
Alat Destilasi Bioetanol skala Laboratorium
Alat Destilasi Bioetanol skala UKM

## Slide 37
  Hasil penyulingan berupa ethanol berkadar 95 % belum dapat larut dalam bahan bakar bensin.
  Untuk substitusi BBM diperlukan ethanol berkadar 99,6-99,8 % atau disebut ethanol kering.
  Untuk pemurnian ethanol 95 % diperlukan proses dehidrasi (destilasi absorbent) menggunakan beberapa cara,antara lain :
1. Cara Kimia dengan menggunakan batu gamping
2. Cara Fisika melalui proses penyerapan menggunakan Zeolit Sintetis.
  Hasil dehidrasi berupa ethanol berkadar 99,6-99,8 % dapat dikatagorikan sebagai Full Grade Ethanol (FGE),barulah layak digunakan sebagai bahan bakar

## Slide 38
Skema Proses Pilot Plant Ethanol
Proses lengkap dari pembuatan etanol yang dari bahan pati-patian dimulai dari konveyor, gelatinisasi, fermentasi, destilasi sampai ke penyimpanan.

## Slide 39
Rencana pengembangan lahan sumber bahan baku belum sinkron dengan rencana pengembangan bioethanol di sektor energi
Kendala Pengembangan Bioethanol
Rencana maupun kebijakan Pemerintah dalam pengembangan bioethanol belum sinkron dnegan industri
Ketidakpastian resiko investasi dalam komersialiasi pengembangan bioethanol dan belum terbentuknya rantai tata niaga bioethanol.

## Slide 40
Menyatukan rencana pengembangan bioethanol dari berbagai pihak terkait blueprint pengembangan biofuel
Upaya Pengembangan Bioethanol
Menetapkan sasaran dan upaya pencapaian untuk produksi, distribusi dan pemakaian bioethanol
Inventarisasi dan evaluasi rinci berbagai peluang dan tantangan untuk investasi bioethanol

## Slide 41
Mengapa saat ini di tingkat nasional maupun global mengalami ancaman krisis energi?
Kuis Refleksi
2. Bahan apa saja yang termasuk dalam biomassa?
3. Bagaimana proses pembuatan bioethanol?

## Slide 42
Terimakasih
Maturnuwun
Thank You!