## Slide 1: Sensor Ultrasonic
Pemrogram Platform Khusus
Heri Suroyo

## Slide 2: Apakah sensor ultrasonic itu ?
Sensor ultrasonik merupakan alat yang mengukur jarak suatu benda dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik. Sensor ultrasonik menggunakan transduser untuk mengirim dan menerima pulsa ultrasonik yang menyampaikan kembali informasi tentang kedekatan objek.

## Slide 3: Cara sensor ultrasonik bekerja
Sensor ultrasonik bekerja dengan mengirimkan gelombang suara dengan frekuensi di atas jangkauan pendengaran manusia. Transduser sensor bertindak sebagai mikrofon untuk menerima dan mengirim suara ultrasonik. Sensor ultrasonik kami, seperti banyak sensor lainnya, menggunakan transduser tunggal untuk mengirim pulsa dan menerima gema. Sensor menentukan jarak ke target dengan mengukur selang waktu antara pengiriman dan penerimaan pulsa ultrasonik.
https://www.maxbotix.com/articles/how-ultrasonic-sensors-work.htm

## Slide 4: Fungsi Sensor Ultrasonic
Sensor jarak, level, dan jarak ultrasonik kami biasanya digunakan dengan platform mikrokontroler seperti Raspberry Pi, ARM, PIC, Arduino, Beagle Board, dan banyak lagi.
Sensor ultrasonik mengirimkan gelombang suara ke arah target dan akan menentukan jaraknya dengan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang yang dipantulkan kembali ke penerima.
Sensor ini merupakan alat elektronik yang akan mengukur jarak suatu target dengan memancarkan gelombang suara ultrasonik, kemudian akan mengubah suara yang dipantulkan menjadi sinyal listrik.
Sensor kami sering digunakan sebagai sensor jarak.
Sensor ultrasonik juga digunakan dalam sistem penghindaran rintangan, serta dalam pembuatan.

## Slide 5: Bagian – bagian dari sensor ultrasonic
1. Piezoelektrik
Berfungsi sebagai alat pengubah energi listrik dijadikan menjadi energi mekanik.
Material dasar yang terdapat pada piezoelektrik yang menghasilkan medan listrik saat terjadi tekanan mekanis dan sebaliknya.
Misalnya saja rangkaian pengukur dioperasikan pada mode pulsa dengan unsur piezoelektrik yang sama, sehingga bisa digunakan sebagai mode reiceiver dan transmitter.
Frekuensi dihasilkan tergantung dari osilator yang terpasang dan itu akan disesuaikan dengan frekuensi kerja dari transduser.
2. Transmitter
Merupakan alat yang mempunyai peran sebagai pemancar gelombang dengan frekuensi 40 kHz yang bersumber dari osilator. Frekuensi tersebut dihasilkan dari rangkaian osilator serta amplifier sinyal / penguat sinyal.
Pada amplifier sinyal akan menghasilkan sinyal listrik yang diumpankan ke piezoelektrik dan terjadilah reaksi mekanik.
3. Receiver
terdiri dari transduser ultrasonik yang memakai piezoelektrik juga yang difungsikan sebagai penerima gelombang pantulan.
Bahan piezoelektrik mempunyai reaksi yang reversible, terdapat elemen keramik yang berfungsi sebagai pembangkit tegangan listrik.
Pada waktu gelombang datang dengan kriteria frekuensi yang resonan dan pada saat itu akan menggetarkan bahan piezoelektrik.

## Slide 6: Contoh Project Sensor Ultrasound
https://www.nyebarilmu.com/tutorial-arduino-mengakses-sensor-ultrasonic-hc-sr04/