## Slide 1: MEKANIKA FLUIDA
BAGIAN 1
OLEH :
Dr. Andi Makkawaru, ST, MSi
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

## Slide 2
MEKANIKA: Ilmu fisika tertua yang berurusan dengan benda-benda diam dan bergerak di bawah pengaruh kekuatan.
Statis: Cabang mekanika itu berurusan dengan gerak beraturan.
Dinamis: Cabang yang berhubungan dengan gerak tidak beraturan.
MEKANIKA FLUIDA: Ilmu yang berhubungan dengan perilaku fluida saat fluida statis atau fluida dinamis, dan interaksi fluida dengan padatan atau fluida lain.
Mekanika fluida juga disebut dinamika fluida dengan mempertimbangkan fluida yang diam sebagai contoh gerak khusus dengan kecepatan nol.
Mekanika fluida berurusan dengan cairan dan gas dalam gerakan statis atau dinamis.
I. PENDAHULUAN

## Slide 3: CABANG-CABANG MEKANIKA FLUIDA
Hidrodinamika: Studi tentang pergerakan cairan yang dapat diperkirakan sebagai tidak tertekan (seperti cairan, terutama air, dan gas dengan kecepatan rendah).
Hidraulik: Subkategori hidrodinamika, yang menangani aliran cairan dalam pipa dan saluran terbuka.(Mata kuliah semester ini juga)
Dinamika gas: Berurusan dengan aliran cairan yang mengalami perubahan kepadatan yang signifikan, seperti aliran gas melalui nozel dengan kecepatan tinggi.
Aerodinamika: Berurusan dengan aliran gas (terutama udara) di atas benda-benda seperti pesawat terbang, roket, dan mobil pada kecepatan tinggi atau rendah.
Meteorologi, oseanografi, dan hidrologi: Menangani aliran air yang terjadi secara alami.

## Slide 4: PEKERJAAN – PEKERJAAN TEKNIK SIPIL YANG TERKAIT DENGAN MEKANIKA FLUIDA?
Pekerjaanyang terkait langsung :
Perlindungan Pantai Dan Sungai (Banjir )
Jaringan Distribusi Air/Saluran Pembungan
Pekerjaan- Pekerjaan Desain
Hidraulik/Pengolahan Air Bendungan
Irigasi
Pompa Dan Turbin
Stuktur – Struktur Penahan Air

## Slide 5: Flowchart mekanika fluida

## Slide 6
APA ITU FLUIDA?
Fluida adalah Suatu zat dalam fase cair atau gas.
Kapan disebut Fluida oleh fisika?
Padatan dapat menahan tegangan geser yang diterapkan dengan mendeformasi.
Cairan berubah bentuk secara terus-menerus di bawah pengaruh tegangan geser, sekecil apa pun.
Dalam padatan, stres sebanding dengan regangan, tetapi dalam cairan, stres sebanding dengan laju regangan.
Ketika gaya geser konstan diterapkan, padatan akhirnya berhenti berubah bentuk pada beberapa sudut regangan tetap, sedangkan fluida tidak pernah berhenti mengubah bentuk dan mendekati laju regangan yang konstan.

## Slide 7
Unlike a liquid, a gas does not form a
free surface, and it expands to fill the
entire available space.
In a liquid, groups of molecules can move relative to each other, but the volume remains relatively constant because of the strong cohesive forces between the molecules. As a result, a liquid takes the shape of the container it is in, and it forms a free surface in a larger container in a gravitational field.
A gas expands until it encounters the walls of the container and fills the entire available space. This is because the gas molecules are widely spaced, and the cohesive forces between them are very small. Unlike liquids, a gas in an open container cannot form a free surface.
BEDA CAIR (LIQUID) DENGAN GAS

## Slide 8: Contoh- contoh zat cair

## Slide 9
Application Areas of Fluid Mechanics
Fluid dynamics is used extensively in the design of artificial hearts. Shown here is the Penn State Electric Total Artificial Heart.

## Slide 12
BAGIAN-BAGIAN DARI FLUIDA

## Slide 13: DENSITY AND SPECIFIC GRAVITY
Density is mass per unit volume; specific volume is volume per unit mass.
Specific gravity: The ratio of the density of a substance to the density of some standard substance at a specified temperature (usually water at 4°C).
Density
Specific weight: The weight of a unit volume of a substance.
Specific volume