## Slide 1: METODE GEORESISTIVITAS DAN ELEKTROMAGNETIK VERY LOW FREQUENCY (VLF)
FEBRIA ANITA, M.SC
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
PROGRAM STUDI FISIKA

## Slide 2: Maksud & tujuan
Dapat melakukan analisa data VLF
Dapat melakukan pengolahan data VLF
Dapat melakukan akuisisi metode VLF dengan T-VLF BGRM di sekitar kampus

## Slide 3: PENDAHULUAN
Metode VLF merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk menggambarkan rapat arus induksi yang terdapat di bawah permukaan bumi.
Metode ini pertamakali diperkenalkan oleh Ronka pada tahun 1971
Metode VLF merupakan salah satu metode EM yang menggunakan sinyal berfrekuensi sangat rendah ( 15-35 kHz).

## Slide 4
GELOMBANG EM

## Slide 5: DASAR TEORI
Secara umum pengukuran VLF adalah mengukur medan elektromagnetik pada lintasan di atas target pengukuran.
Notes: Gelombang EM dipancarkan oleh antena komunikasi (transmitter) lalu akan menginduksi batuan / target sehingga target akan memunculkan gelombang elektromagnetik sekunder. Medan resultan ini kemudian diukur dengan alat T-VLF.
Besarnya kuat medan EM sekunder ini sebanding dengan besarnya daya hantar listrik batuan.
Pada daerah pegamatan VLFdilakukan pengukuran terhadap resultan medan primer dan medan sekunder, dimana perubahan resultan kedua medan tersebut tergantung pada perubahan medan sekunder. Sehingga bentuk, posisi, dan sifat listrik benda-benda di bawah daerah pengamatan dapat diperkirakan.

## Slide 6: DASAR TEORI
Medan sekunder yang timbul tergantung pada
  Sifat listrik benda2 di dalam tanah dan medium sekitarnya
  Bentuk dan posisi benda-benda tersebut

## Slide 7: DASAR TEORI
2 buah gelombang yang memiliki frekuensi sama tetapi fasenya berbeda akan mengalami polarisasi ellips.
Menghitung Tilt dan eliptisitas
Tilt -> sudut antara sumbu mayor dan horizontal.
Elipt -> perbandingan antara sumbu minor dengan sumbu mayor

## Slide 10: Hubungan antara tilt, eliptisitas dan kontras resistivitas
Menurut Karous&Hjelt (1983) dapat dinyatakan sebagai berikut :
Dengan :
= nilai tilt
e = eliptisitas

## Slide 11: INSTRUMENTASI
Unit sensor
-> digunakan sebagai penerima gelombang radio dengan jangkauan frekuensi 10-30 KHz.
-> terdapat 3 sensor magnetik X, Y, dan Z dan 2 inklinometer pada sumbu X dan Y.
-> bisa digunakan untuk 2 mode
- Tilt angle
- Resistivity

## Slide 12: INSTRUMENTASI
T-Unit
-> merupakan console dengan layar tampilan :
- Frekuensi, stasiun, dan nomor lintasan
- Elliptisitas dan tilt angle ( mode tilt angle) ; resistivitas dan fase (mode resistivitas)
- Quality factor
- Plot grafis otomatis

## Slide 13: DESAIN SURVEI
Parameter desain survei :
- Target survei : zona konduktif, pemetaan geologi
- Lintasan pengukuran
- Pemilihan transmitter
Hal yangperlu dihindari :
- Berdekatan dengan power line
- Membuat lintasan tegak lurus strike

## Slide 14: AKUISISI LAPANGAN

## Slide 15: AKUISISI LAPANGAN
Tilt Mode
Dalam pengukuran, instrumen T-VLF akan menghitung parameter sudut tilt dan eliptisitas dari pengukuran
Notes: Mode tilt angle digunakan untuk mengetahui struktur konduktif dan kontak geologi seperti zona alterasi, patahan, dan dike konduktif. Dalam mode ini, arah strike target memiliki sudut ±45° dengan lokasi pemancar. Pada konfigurasi pengukuran semacam ini, medan primer akan memberikan fluks yang maksimum jika memotong struktur, sehingga memberikan kemungkinan anomali yang paling besar.

## Slide 17: AKUISISI LAPANGAN
.
Grafik pengukuran VLF metode Tilt
(VLF Praktikum Fisika Gunung Api Bromo 2009)
Notes: Grafik tersebut terdiri dari nilai tilt, eliptisitas, dan Fraser. Jika grafik tilt berada di atas grafik ellipt, maka dapat dikatakan zona tersebut merupakan zona konduktif. Fraser yang tinggi menunjukkan konduktivitas yang tinggi dan grafik tersebut menunjukkan tempat sebenarnya. Berikut contoh grafiknya (VLF Praktikum Fisika Gunung Api Bromo 2009)

## Slide 18: AKUISISI LAPANGAN
Resistivity Mode
Mode ini digunakan untuk mengetahui dike resistif dan disisi lain untuk membatasi satuan geologi melalui pemetaan tahanan jenisnya.

## Slide 20: PENGOLAHAN DATA

## Slide 21
START
VLF EM DATA
Moving Average Filter
Is the data equally spaced ?
Interpolation
Equally Spaced VLF Data
Karous Hjelt Filtering
Fraser Filtering
Interpretasi
yes
no
DIAGRAM ALIR PENGOLAHAN DATA VLF

## Slide 22: FILTER
Filter dalam Pengolahan VLF
Moving Average Filter
Filter Fraser
Filter Karous-Hjelt

## Slide 23: 1. Moving average filter
Digunakan untuk memperhalus data terukur. Orde filter ini dapat dipilih menyesuaikan data. Data yang tersaturasi banyak noise umumnya menggunakan orde yang lebih tinggi
Formula :
Filter ini dapat menghilangkan anomali yang berasal dari noise yang bersifat lokal
Dengan :
y [i] = sinyal otput hasil filter
x[i+f] = sinyal input
M = orde filter (jumlah titik yang digunakan dalam filter)

## Slide 24: Contoh MAF orde 3
Normal moving average
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MA(2) = (1+2+3)/3
MA(3) = (2+3+4)/3
MA(4) = (3+4+5)/3
Catatan : Lokasi titik perhitungan ada di tengah-tengah data yang dirata-ratakan

## Slide 25: 2. Filter fraser
Digunakan untuk membantu menentukan posisi target anomali. Syarat : jarak spasi titik pengukuran tetap
Formula :
Dengan :
Mn = Data ke-n

## Slide 26: 3. Filter karous-hjelt
Dikembangkan oleh Karous&Hjelt (1983) berdasarkan filter Fraser (1969) dan teori medan Bendat dan Piersol (1968).
Filter ini mampu memberikan apparent depth dan rapat arus H0 yang diturunkan dari magnitudo komponen vertikal dari medan magnetik pada lokasi tertentu.
Fungsi : Membuat kontur RAE pada setiap lintasan
Formula

## Slide 27: SOFTWARE PENGOLAHAN VLF
Microsoft Office Excel
  2000 / 2002 / 2003 / 2007 / 2010 / 2013 / 2016
KHFilt Version 1.1a (c) 2004-2006 by Markku Pirttijärvi
  Link download : https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=20677974
MATLAB R2012a / versi lain

## Slide 28: Contoh Pengolahan Pegunungan Bintang

## Slide 29: Contoh Pengolahan Pegunungan Bintang

## Slide 30: Contoh Pengolahan Pegunungan Bintang

## Slide 31: INTERPRETASI DATA

## Slide 32: INTERPRETASI DATA
Interpretasi Perkiraan langsung
Dengan cara melihat pola grafik tilt dan ellips
Interpretasi dengan grafik Fraser Derivatif
Posisi anomali berada tepat di bawah puncakan grafik
Interpretasi dengan Rapat Arus Ekuivalen
Pada umumnya area dengan nilai RAE (+) diasosiasikan dengan zona konduktif
Area dengan nilai RAE (-) diasosiasikan dengan zona yang lebih resistif

## Slide 33: A. Interpretasi perkiraan langsung
Konduktor Baik
Lapisan penutup resistif
Lapisan penutup konduktif
Konduktor Buruk
Lapisan penutup resisitif
Lapisan penutup konduktif
Ada anomali klasik tilt, namun ellips rendah
Ada nilai antara tilt & ellips, kedua nilai cukup tiggi
Pola tilt dan ellips sama, bertanda sama
Ada anomali klasik tilt, namun ellips rendah

## Slide 34: B. Interpretasi dengan grafik fraser derivatif
Chart: Plot Fraser Derivatif Vs Jarak

## Slide 35: c. Interpretasi dengan rapat arus ekuivalen

## Slide 36: STUDI KASUS
Peta persebaran Rapat Arus Ekuivalen (RAE) pada lintasan 1 – 4 Desa Kasihan, Tegalombo, Pacitan, Jawa Timur (Courtesy : Non-seismik : 2015)

## Slide 37
Febria Anita, S.Si., M.Sc