## Slide 1
Instalasi OpenCV
Membaca citra berwarna
Membaca citra grayscale
Menyimpan citra
ROBOT CERDAS
Muh Pauzan, S.Si., M.Sc

## Slide 2
Operasi Dasar pada Citra: shape, membaca pixel, Check tipe data citra, mengakses citra pada pixel tertentu
Merubah nilai pixel pada sumber citra
Image ROI (Region of Interest)
ROBOT CERDAS
Muh Pauzan, S.Si., M.Sc

## Slide 3
Operasi Aritmetika pada Citra
Image processing pada Citra: RGB colorspaces, HSV colorspaces dan Image Tresholding
ROBOT CERDAS
Muh Pauzan, S.Si., M.Sc

## Slide 4
Open Source Computer Vision Library
ROBOT CERDAS
Muh Pauzan, S.Si., M.Sc

## Slide 5
OpenCV
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah library perangkat lunak visi komputer dan pembelajaran mesin tentang citra/image digital yang bersifat open source
Inter Research meluncurkan versi pertama dari OpenCV pada 1999
> 2500 algoritma
Versi terbaru: 4.10.0 (juni 2024)
Pemegang Lisensi: BSD License
ROBOT CERDAS

## Slide 6
import cv2
img_path = "C:/Users/Asus/Music/Robot Cerdas/Pertemuan III openCV/gambar/mobil_otonom.jpeg"
img=cv2.imread(img_path)
cv2.imshow('gambar mobil', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
Membaca Citra Bewarna
Jika Lokasi gambar di luar project PyCharm
ROBOT CERDAS

## Slide 7
import cv2
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
img=cv2.imread(img_path)
cv2.imshow('gambar mobil', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
Membaca Citra Bewarna
ROBOT CERDAS
Jika Lokasi gambar di dalam project pycharm

## Slide 8
Kita gunakan function imread(img, 0)
import numpy as np
import cv2
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
img=cv2.imread(img_path,0)
cv2.imshow('gambar mobil', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
ROBOT CERDAS
Membuat Citra Grayscale

## Slide 9
load gambar berwarna : cv2.IMREAD_COLOR
load gambar grayscale : cv2.IMREAD_GRAYSCALE
Boleh diganti dengan 1
Boleh diganti dengan 0
img=cv2.imread(img,0)
img=cv2.imread(img,cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
img=cv2.imread(img,1)
img=cv2.imread(img,cv2.IMREAD_COLOR)
Resume
ROBOT CERDAS
Citra Bewarna dan Grayscale

## Slide 10
import cv2
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
img = cv2.imread(img_path,0)
cv2.imshow('image',img)
k = cv2.waitKey(0)
if k == 27: # jika ESC ditekan, maka EXIT
cv2.destroyAllWindows()
elif k == ord('s'): # jika tombol ‘s’ ditekan maka simpan dan exit
cv2.imwrite('gambar/mobilgrey.png',img)
cv2.destroyAllWindows()
Gunakan cv2.imwrite() untuk menyimpan citra
ROBOT CERDAS
Menyimpan Citra
Notes: cv2.waitKey(0): akan mendisplay jendela (dalam hal ini gambar) secara terus menerus kecuali kita menekan salah satu tombol di keyboard, maka gambarnya akan tidak terlihat lagi

## Slide 11
Operasi-operasi Dasar pada Citra
import cv2
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
#Reading the image
image = cv2.imread(img_path)
print("The shape of the image is ",image.shape)
The shape of the image is (205, 246, 3)
tinggi
lebar
3 adalah jumlah channel warnanya, dalam format BGR (Blue, Green dan Red)
Sehingga kita memiliki 205 x 246 = 50.430 tuple dalam setiap BGR
Setiap nilai dalam tuple memiliki rentang 0-255
Shape pada Citra/Image
ROBOT CERDAS

## Slide 12
Menghitung Jumlah Pixel Citra
151290
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
#Reading the image
image = cv2.imread(img_path)
print(image.size)
uint8
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
#Reading the image
image = cv2.imread(img_path)
print(image.dtype)
ROBOT CERDAS
Operasi-operasi Dasar pada Citra
Mengecek tipe data
Ada 151.290 pixel pada citra
Tipe data unsigned integer 8 byte

## Slide 13
Pembacaan pixel pada citra
ROBOT CERDAS
Operasi-operasi Dasar pada Citra
Citra original:
Pembacaan oleh OpenCV:
Kenapa berbeda?
OpenCV membaca citra dalam format BGR (Blue, Green, Red) sedangkan format default sebuah citra adalah RGB
(255,0,0)
R , G, B
(255,0,0)
B , G, R

## Slide 14: Koding baca citra warna merah jadi biru
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
img_path = "gambar/brio.jpg"
#Reading the image
image = cv2.imread(img_path)
#akses nilai rgb pada baris ke-100,col ke-100
imgplot = plt.imshow(image)
plt.show()

## Slide 15
Pembacaan pixel pada citra
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
#Reading the image
image = cv2.imread(img_path)
#akses nilai rgb pada baris ke-100,col ke-100
px = image [100,100]
print(px)
[236 236 236]
ROBOT CERDAS
Operasi-operasi Dasar pada Citra
B G R

## Slide 16
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
#Reading the image
image = cv2.imread(img_path)
#ganti menjadi hitam pd sb-y ke-100,sb-x ke-100
image[100,100] = [0,0,0]
imgplot = plt.imshow(image)
plt.show()
Merubah nilai pixel
ROBOT CERDAS
Operasi-operasi Dasar pada Citra

## Slide 17
Red | Green | Blue | Keterangan
0 | 255 | 0 | Warna hijau
0 | 0 | 255 | Warna biru
255 | 0 | 0 | Warna merah
0 | 0 | 0 | Warna hitam
255 | 255 | 255 | Warna putih
219 | 20 | 173 | ?
Tabel RGB untuk menghasilkan warna tertentu
ROBOT CERDAS
Apa perbedaan pembacaan warna pada sebuah citra dengan mengubah/memberikan warna pada sebuah citra?
Membaca  dalam format BGR
Mengubah/memberikan  dalam format RGB

## Slide 18
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
#Reading the image
image = cv2.imread(img_path)
#rubah nilai pixel dari sb-y 0:50, sb-x 0:50
#255,0,0 adalah MERAH karena RGB
#0,0,255 adalah Biru karena RGB
image[0:50,0:50] = [255, 0, 0]
imgplot = plt.imshow(image)
plt.show()
Merubah Nilai Pixel pada Citra
Sumbu y: dari 0-50
Sumbu-x: dari 0-50
ROBOT CERDAS
Rentang pixel tertentu

## Slide 19
image[0:50,0:50] = [255,0,0]
image[0:50,0:50] = [0,255,0]
image[0:50,0:50] = [0,0,255]
image[0:50,0:50] = [255,255,255]
image[0:50,0:50] = [0,0,0]
Hasilnya:
ROBOT CERDAS
Merubah Nilai Pixel pada Citra

## Slide 20
Image ROI(Region of Interest)
Terkadang kita perlu bekerja pada daerah tertentu pada gambar, seperti untuk face recoginition dimana daerah mata merupakan daerah yang akan dianalisis pixelnya. Maka digunakan konsep ROI
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
#Reading the image
image = cv2.imread(img_path)
roda = image[110:170, 120:160]
image[25:85,30:70]=roda
imgplot = plt.imshow(image)
plt.show()
ROBOT CERDAS

## Slide 21
Operasi Aritmetika pada Citra
Penjumlahan gambar
+
Function add() adalah untuk penjumlahan(blending) citra
ROBOT CERDAS
import cv2
# Read Image1
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
img_path1 = "gambar/mobilgrey.png"
mobil = cv2.imread(img_path, 1)
# Read image2
mobilgrey = cv2.imread(img_path1, 1)
# Add the images
imgaes = cv2.add(mobil, mobilgrey)
# Show the image
cv2.imshow('image', imgaes)
cv2.waitKey(0)
cv2.distroyAllWindows()

## Slide 22
+
Function addWeighted() untuk penjumlahan(penggabungan) citra dengan transisi yang smooth
ROBOT CERDAS
Operasi Aritmetika pada Citra
import cv2
# Read Image1
img_path = "gambar/mobil1.jpeg"
img_path1 = "gambar/mobil2.png"
# Read Image1
mob1 = cv2.imread(img_path, 1)
# Read image2
mob2 = cv2.imread(img_path1, 1)
# Blending the images with 0.3 and 0.7
img = cv2.addWeighted(mob1, 0.3, mob2, 0.7, 0)
cv2.imshow('image', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.distroyAllWindows()
weight

## Slide 23
Image processing pada OpenCV
Cahanging colorspaces
Geomteric transformations
Image thresholding
Smoothing image
Morphological transformation
Image gradients
Contours in OpenCV
Histograms in OpenCV
etc
Colorspaces in OpenCV:
RGB
HSV
Grayscale
ROBOT CERDAS
Jenis-jenis image processing pada OpenCV yaitu sebagai berikut:

## Slide 24
RGB Colorspace
import cv2
img = "gambar/raspberry_pi4.jpeg"
image = cv2.imread(img)
B, G, R = cv2.split(image)
cv2.imshow("original", image)
cv2.waitKey(0)
cv2.imshow("blue", B)
cv2.waitKey(0)
cv2.imshow("Green", G)
cv2.waitKey(0)
cv2.imshow("red", R)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
ROBOT CERDAS
RGB Colorspace adalah terdiri dari Red, Green dan Blue
Tapi saat kita merubah citra berwarna menjadi Blue, Red mauoun Green, warnanya tidak berubah menjadi biru, merah maupun hijau
Yuk kita coba sintaks kode berikut ini:

## Slide 25
RGB Colorspace
ROBOT CERDAS

## Slide 26
HSV colorspace
HSV memiliki kepanjangan hue, saturation and value. Channel hue merepresentasikan warna, saturation merepresentasikan nilai warna tsb jika digabung dengan putih, sedangkan value merepresentasikan nilai warna tsb jikadigabung dengan hitam.
Kita bisa mengkonversi RGB ke HSV menggunakan fungsi cvtColor()
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
img_path = "gambar/mobil_otonom.jpeg"
image = cv2.imread(img_path)
# show original image
cv2.imshow("original image",image)
cv2.waitKey(0)
# Convert the image to HSV color space
hsv_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
# show hsv image
cv2.imshow("hsv image",hsv_image)
cv2.waitKey(0)
ROBOT CERDAS

## Slide 27
Image Tresholding
Contoh: kita tentukan nilai threshold 127 (pertengahan antara hitam dan putih), jika nilai pixel <127 kita buat nilainya menjadi 0(hitam) tapi jika nilai pixel >127 kita putuskan warnanya menjadi putih (255)
Untuk melakukan thresholding pada citra, gunakan fungsi threshold()
treshold(argument1, argument2, argument3, argument4)
argument1 adalah sumber citra, citra harus dalam grayscale
argument2 adalah nilai threshold
argument3 adalah nilai maksimum, yang merepresentasikan nilai yang diberikan jika nilai pixel lebih besar dari threshold
Tresholding adalah binerisasi terhadap image, ada dua kemungkinan warna, yaitu hitam dan putih saja, 0 (hitam) atau 255 (putih).
ROBOT CERDAS

## Slide 28
Image Tresholding
treshold(argument1, argument2, argument3, argument4)
argument4 adalah menentukan tipe-tipe tresholding
ROBOT CERDAS
cv2.THRESH_BINARY
cv2.THRESH_BINARY_INV
cv2.THRESH_TRUNC
cv2.THRESH_TOZERO
cv2.THRESH_TOZERO_INV

## Slide 29
ROBOT CERDAS
Image Tresholding
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
img_path = "gambar/tresholding.png"
img = cv2.imread(img_path,0)
ret,thresh1 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
ret,thresh2 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_BINARY_INV)
ret,thresh3 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TRUNC)
ret,thresh4 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TOZERO)
ret,thresh5 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TOZERO_INV)
titles = ['Original Image','BINARY','BINARY_INV','TRUNC','TOZERO','TOZERO_INV']
images = [img, thresh1, thresh2, thresh3, thresh4, thresh5]
for i in range(6):
plt.subplot(2,3,i+1),plt.imshow(images[i],'gray')
plt.title(titles[i])
plt.xticks([]),plt.yticks([])
plt.show()

## Slide 30
Operasi Bitwise pada Citra
Kita dapat menerapkan operasi bitwise pada gambar seperti operasi AND, OR, NOT dan XOR
ROBOT CERDAS

## Slide 31
import cv2
# Read Image1
img11 = "gambar/lingkaran.png"
img22 = "gambar/polygon.png"
img1=cv2.imread(img11)
img2=cv2.imread(img22)
bitwise_AND = cv2.bitwise_and(img1, img2)
bitwise_OR = cv2.bitwise_or(img1, img2)
bitwise_NOT = cv2.bitwise_not(img1)
cv2.imshow('img1',img1)
cv2.imshow('img2',img2)
cv2.imshow('AND',bitwise_AND)
cv2.imshow('OR',bitwise_OR)
cv2.imshow('NOT',bitwise_NOT)
if cv2.waitKey(0) & 0xff == 27:
cv2.destroyAllWindows()
Koding bitwise operation
ROBOT CERDAS

## Slide 32
T E R I M A K A S I H
ROBOT CERDAS