## Slide 1: Kontrol Motor DC
Muh Pauzan, S.Si., M.Sc
ROBOT CERDAS

## Slide 2: Pengontrol Motor DC
Kita bisa mengontrol kecepatan putar dan arah putaran motor DC menggunakan:
PWM (pulse width modulation)
H-Bridge
01
ROBOT CERDAS
Mengontrol kecepatan motor
Mengontrol arah putaran

## Slide 3: PWM
Merupakan teknik ON-OFF sinyal listrik (tegangan). Tegangan rata-rata dari sinyal listrik ini sama besarnya dengan lebar pulsanya, lebar pulsa ini disebut duty cycle
Semakin tinggi duty cycle maka semakin besar juga tegangan rata-rata yang dihasilkan
Kecepatan motor DC meningkat
Semakin rendah duty cycle maka semakin kecil juga tegangan rata-rata yang dihasilkan
Kecepatan motor DC menurun
02
ROBOT CERDAS

## Slide 4: PWM
Duty cycle = 0%
2
8
Duty cycle =
10
20% dari 5 V =
1 V
1 V
03
ROBOT CERDAS

## Slide 5: PWM
10
10
5
5
7,5
2,5
04
ROBOT CERDAS

## Slide 6: Transistor
B: Basis
E: Emitter
C: Collector
mengalirkan arus dari emitter ke collector ketika basis diberi arus negatif
mengalirkan arus dari collector ke emitter ketika basis diberi arus positif
05
ROBOT CERDAS

## Slide 7: Transistor
Transistor npn
Terdiri dari dua lapisan semikonduktor tipe N (negatif) dan satu lapisan tipe P (positif) di antara keduanya. Struktur ini memungkinkan arus mengalir dari kolektor ke emitor ketika ada arus kecil yang mengalir ke basis.
Jika tidak ada arus mengalir ke basis, tidak ada arus mengalir dari collector ke emiter
Jika ada arus kecil mengalir ke basis, ada arus mengalir dari collector ke emiter

## Slide 8: Transistor
Transistor pnp
Lapisan semikonduktor tipe P (positif) di bagian luar dan tipe N (negatif) di tengah. Arus mengalir dari emitter ke collector ketika ada arus kecil yang mengalir ke basis.
Jika tidak ada arus mengalir ke basis, tidak ada arus mengalir dari emitter ke collector
Jika ada arus kecil mengalir ke basis, ada arus mengalir dari emitter ke collector

## Slide 9: Transistor
Sebagai switch/sakelar
Transistor npn: koneksi basis ke Vcc supaya bisa mengalirkan arus dari collector ke emitter (SWITCH ON)
Transistor pnp: koneksi basis ke Ground supaya bisa mengalirkan arus dari emitter ke collector (SWITCH ON)
08
ROBOT CERDAS

## Slide 10: H-Bridge
Untuk mengontrol arah putaran motor DC
09
ROBOT CERDAS

## Slide 11: H-Bridge
10
ROBOT CERDAS

## Slide 12: H-Bridge
11
ROBOT CERDAS

## Slide 13: L298N Motor Driver
Di dalamnya terdapat dua H-Bridge
Kita bisa mengontrol arah gerak dua motor DCroda
12
ROBOT CERDAS

## Slide 14: Datasheet IC L298N
Total arus DC Max = 4 ampere
13
ROBOT CERDAS

## Slide 15: L298N Motor Driver Pinout
Terkoneksi langsung ke rangkaian H-Bridge IC L298N, rentang tegangannya 5-12 V
Ground
Memberikan daya ke IC L298N, rentang tegangan 5-7 V
Untuk mengontrol kecepatan motor A
Untuk mengontrol kecepatan motor B
14
ROBOT CERDAS

## Slide 16: L298N Motor Driver Pinout
Mengontrol arah putaran motor A
Pin output yang dihubungkan ke motor A
Pin output yang dhibungkan ke motor B
Mengontrol arah putaran motor B
15
ROBOT CERDAS

## Slide 17: Kontrol 1 Motor DC
16
ROBOT CERDAS

## Slide 18: GPIO Raspberry Pi
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
Ena, in1,in2 = 2,3,4
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False)
Ena, in1,in2 = 3,5,7
17
ROBOT CERDAS

## Slide 19: Sintaks kode
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
Ena, in1,in2 = 2,3,4
GPIO.setup(Ena, GPIO.OUT)
GPIO.setup(in1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(in2, GPIO.OUT)
#pwm=GPIO.PWM(No.pin,frekuensiPWM)
#frekuensiPWM: jumlah perpindahan dari #sinyal HIGH ke LOW dalam 1 detik
pwm=GPIO.PWM(Ena,100)
#pwm.start(DutyCycle)
pwm.start(0)
while True:
GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
pwm.ChangeDutyCycle(100)
sleep(1)
GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
GPIO.output(in2,GPIO.HIGH)
sleep(1)
print("running")
18
ROBOT CERDAS

## Slide 20: Rangkaian 2 Motor
19
ROBOT CERDAS

## Slide 21
TERIMA KASIH
ROBOT CERDAS