## Slide 1: Pengenalan Pemrograman Bahasa C
Tim Dosen Pengampu:
Ari Muzakir, S.Kom., M.Cs
Ahmad Mutatkin Bakti , M.M., M.Kom
Ahmad Syazili, M.Kom
Misinem , S.Kom., M.Si
Heri Suroyo, S.Si., M.Kom

## Slide 2: Learning Outcame
﻿Mampu Mahasiswa mampu mengcompile kode sumber dan menguploadnya ke arduino board.
Mahasiswa dapat merakit rangkaian hello led di breadboard.
Topik:
﻿Paradigma pemrograman
Menulis kode program hello led pada IDE
Merakit komponen ke breadboard

## Slide 3: Intro
Pada Bab ini dibahas mengenai dasar-dasar pemrograman untuk mikrokontroller Arduino menggunakan bahasa C yang meliputi: Struktur, Sintaks, Variabel, Operator Matematika, Operator Perbandingan, Struktur Kondisi, Inisialisasi I/O digital dan analog

## Slide 4: Struktur
Setiap Sketch (Program Arduino) harus memiliki dua fungsi yang disebut dengan rutin yaitu rutin setup dan rutin loop.
Rutin Setup  hanya sekali dijalankan pada saat program running.
Rutin Loop  akan dijalankan secara terus menerus sampai daya dimatikan.
Bahasa C  Case Sensitif

## Slide 5: Setup dan Loop
Void Setup()
{
//disini kita akan menentukan pengaturan yang akan digunakan
}
Void Loop()
{
//program inti arduino diletakkan disini ya
}

## Slide 6: Contoh Implementasi
Menyalakan Lampu LED
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 7: Komentar
Komentar pada bahasa pemrograman sebenarnya merupakan optional, namun sangat bermanfaat untuk memperjelas setiap baris instruksi yang dibuat oleh programmer.
Untuk komentar satu baris menggunakan “//”
Untuk komentar multi baris menggunakan “diawali /* dan diakhiri */ ”.

## Slide 8: Curly Bracket
Simbol “{ dan } ” (bracket) digunakan untuk menentukan awal dan akhir dari sebuah blok kode program.
Simbol ini digunakan pada fungsi dan juga loop.

## Slide 9: Inisialisasi I/O digital dan analog
Pada bagian ini akan dibahas mengenai langkah-langkah untuk menginisialisasi pin I/O Digital dan pin Analog pada Arduino.
Pada bagian ini merupakan bagian penting, karena pengaturan ini akan menentukan apakah pin yang digunakan sebagai pin input atau output atau pin yang akan digunakan untuk membaca sinyal analog.

## Slide 10: Pengaturan Pin
Inisialisasi mode pin I/O digunakan untuk mengatur penggunaaan mode pin (input atau output)
Contoh:
Untuk mengatur keadaan suatu pin yang telah diatur sebagai pin OUTPUT pada arduino, misal keadaan HIGH atau LOW. contoh:
pinMode (pin, mode);
//pinnomor pin, modeINPUT atau OUTPUT
pinMode(2, INPUT); //pin kaki nomor 2 arduino akan digunakan sebagai input
pinMode(3, OUTPUT); //pin kaki nomor 3 arduino akan digunakan sebagai output
digitalWrite(pin, value); // pinnomor pin pada arduino, value HIGH atau LOW
Contoh:
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, LOW);

## Slide 11: Pin Analog pada Arduino
Pin Analog Arduino dapat digunakan untuk membaca masukan sinyal analog dari suatu pin dan menuliskan sinyal analog pada suatu pin.
Contoh penulisan:
Beberapa pin Arduino mendukung PWM (pulse width modulation) dengan nilai keluarannya antara 0 (0% duty cycle 0 volt) dan 255 (100% duty cycle 5 volt)
Pada baris perintah diatas, kita dapat membaca nilai tegangan antara 0 volt sampai 5 volt.
Int digitalRead(pin); //pin nomor pin arduino
Int digitalWrite(pin); //pin nomor pin arduino

## Slide 12
Latihan membuat program sederhana….